ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить общее сопротивление двух параллельно соединенных

проволочных резисторов.

ОБОРУДОВАНИЕ: ЛИП, вольтметр, 3 амперметра, 2 реостата, соединительные провода.

Ход работы:

- Расположите на столе приборы в соответствии со схемой.

- Соберите цепь по схеме, соблюдая полярность подключаемых приборов.

- Запишите показания трех амперметров и вольтметра.

- Используя закон Ома для участка цепи

рассчитайте сопротивление:

- 1 участка

- 2 участка

- общее сопротивление по двум формулам

и

- Занесите результаты измерений и вычислений в таблицу:

| I, A | I1, A | I2, A | U, B | R1, Ом | R2, Ом | , Ом | , Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сравните результаты вычислений общего сопротивления и сделайте вывод.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить общее сопротивление двух последовательно соединенных

проволочных резисторов.

ОБОРУДОВАНИЕ: ЛИП, 3 вольтметра, амперметр, 2 реостата, соединительные провода.

Ход работы:

- Расположите на столе приборы в соответствии со схемой.

- Соберите цепь по схеме, соблюдая полярность подключаемых приборов.

- Запишите показания амперметра и трех вольтметров.

- Используя закон Ома для участка цепи

рассчитайте сопротивление:

- сопротивление первого резистора

- сопротивление второго резистора

- общее сопротивление цепи по двум формулам

и

- Занесите результаты измерений и вычислений в таблицу:

| U, B | U1, B | U2, B | I, A | R1, Ом | R2, Ом | , Ом | , Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сравните результаты вычислений общего сопротивления и сделайте вывод

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«ОЦЕНКА ПРИ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ И РАСЧЕТОВ

МАССЫ ВОЗДУХА В КЛАССНОЙ КОМНАТЕ»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить массу воздуха, используя формулу, полученную из уравнения

Менделеева-Клапейрона.

ОБОРУДОВАНИЕ: барометр, термометр, метровая линейка.

Ход работы:

- При помощи барометра определить давление воздуха в классной комнате (нормальное атмосферное давление р=105 Па).

- Определите температуру воздуха в помещении при помощи термометра. Перевести температуру по шкале Цельсия в абсолютную температуру по шкале Кельвина (Т=t0C+273К).

- Определите объём помещения. Измерить длину a, ширину b и высоту c кабинета и вычислить объём по формуле:

(м3)

- Используя уравнение Менделеева-Клапейрона

,

мы можем получить формулу для расчета массы воздуха:

,

где R=8.31  - универсальная газовая постоянная,

μ=0.029 = молярная масса воздуха.

- Оформите работу в виде задачи:

m=?	СИ	Решение

р=      	(Па)

Т= 		(К)

a=		(м)

b=		(м)

c=		(м)

R=

μ=

- Сделайте вывод по работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«ОПРЕДЕЛНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить влажность воздуха при помощи психрометра.

ОБОРУДОВАНИЕ: психрометр Августа, психрометрическая таблица.

Ход работы:

- Рассмотрите психрометр и определите где сухой и влажный термометры.

- Определите температуру сухого термометра.

tсух=     (0С)

- Определите температуру влажного термометра.

tвлаж=     (0С)

- Рассчитайте разность показаний сухого и влажного термометров в градусах.

Δt = tсух - tвлаж(0С)

- Внимательно посмотрите на психрометрическую таблицу. В первом вертикальном столбце найдите показания вашего сухого термометра (смотри пункт 2), в первой горизонтальной строке найдите вашу разность показаний сухого и влажного термометров (смотри пункт 4). То число, которое находится на пересечении столбца и строки и является значением влажности воздуха.

φ=      (%)

- Сделайте вывод по работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«измерение мощности лампочки накаливания»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: измерить мощность лампочки накаливания.

ОБОРУДОВАНИЕ:  ЛИП, лампочка, амперметр, вольтметр, соединительные провода .

Ход работы:

- Собрать цепь по рисунку:

- Начертите схему в тетради.

- Записать показания вольтметра и амперметра.

- Рассчитать мощность лампочки по формуле:

- Оформить лабораторную работу в виде задачи.

P-?	РЕШЕНИЕ

I=

U=

5.  Сделайте вывод по работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«определение ЭДС и внутреннего

сопротивления  источника тока »

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.

ОБОРУДОВАНИЕ:  ЛИП, ключ, амперметр, вольтметр, соединительные провода, реостат .

Ход работы:

1.  Собрать цепь как показано на рисунке:

- Начертите в тетради схему работы.

- При разомкнутой цепи вольтметр, подключенный к полюсам источника показывает значение ЭДС источника ε.

- При замыкании ключа снимите показания сила тока в цепи I и напряжения на полюсах источника U .

- Используя закон Ома для полной цепи

,

определите внутреннее сопротивление источника тока:

.

6. Лабораторную работу оформить в виде задачи:

r-?	РЕШЕНИЕ

I=

U=

ε=

- Сделать вывод по работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«определение УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА »

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: опытным путем вычислить удельное сопротивление проволоки и по таблице № 9 в задачнике определить материал из которого сделана проволока.

ОБОРУДОВАНИЕ:  ЛИП, амперметр, вольтметр, соединительные провода, реостат, соединительные провода .

Ход работы:

- Соберите схему по рисунку:

- Начертите схему в тетради.

- Запишите показания амперметра и вольтметра.

- Диаметр проволоки равен d=0,33мм2,  длина равна L=0,5 м.

- Используя закон Ома для участка цепи, рассчитайте сопротивление проволоки по формуле:

- Вычислите площадь поперечного сечения по формуле:

- Вычислите удельное сопротивление проволоки по формуле:

- Лабораторную работу оформите в виде задачи:

ρ-?	Решение

I=      (А)

U=     (В)

L=0.5 м

d=0.33 мм2

- Сравните результат с табличным и сделайте вывод к работе, указав из какого материала сделана проволока.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ

ПРИ ПОМОЩИ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ »

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: опытным путем вычислить длину световой волны.

ОБОРУДОВАНИЕ:  дифракционная решетка, прибор для определения длины световой волны, источник света.

Ход работы:

- Внимательно изучите дифракционную решетку. Запишите численное значение постоянной решетки d.

- В соответствии с рисунком  соберите измерительную установку.

- Установите щель на расстоянии L=200 мм от дифракционной решетки.

- Определите расстояние а от середины щели до цветной полосы в миллиметрах (красный и фиолетовый).

- Рассчитайте длину световой волны. d • sinφ = k • λ,  k=1, при малых углах  sinφ=tgφ, тогда формула, по которой будем вычислять длину волны имеет вид:

- Заполните таблицу с полученными данными:

| L, мм | a, см | d, м |
| --- | --- | --- |
| 200 |  |  |

- Сравните свой результат с табличным и сделайте вывод к работе.

Красный       (7,6-6,2)10-7 м                Зеленый (5,6-5)10-7 м

Оранжевый  (6,2-5,9)10-7 м                 Голубой (5-4,8)10-7 м

Желтый         (5,9-5,6)10-7 м                Синий (4,8-4,5)10-7 м

Фиолетовый  (4,5-3,8)10-7 м

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ плотности твердых тел »

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить плотность бруска и металлического цилиндра.

ОБОРУДОВАНИЕ:  весы с разновесами, линейка, штангенциркуль, брусок, металлический цилиндр.

Ход работы:

Определение плотности бруска.

1.Подготовте таблицу:

| Масса m , кг | Длина ℓ, м | Ширина , S м | Толщина h , м | Объём V, м3 | Плотность ρ, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.Измерте массу бруска на весах.

3.Измерте длину, ширину и толщину бруска, пользуясь линейкой.

4.Вычислите объем пластины

5.Вычислите плотность пластины по формуле

Определение плотности металлического цилиндра.

1.Подготовте таблицу:

| Масса m, кг | Длина ℓ, м | Диаметр d, м | Площадь сечения S, м2 | Объём V, м3 | Плотность ρ, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.Измерте массу цилиндра на весах.

3.Измерте длину цилиндра его диаметр.

4.Вычислите площадь сечения цилиндра

5.Вычислите объем пластины

6.Вычислите плотность пластины по формуле

Сделайте вывод.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА »

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить показатель преломления плоскопараллельной пластины.

ОБОРУДОВАНИЕ:  плоскопараллельная пластина, транспортир

Ход работы:

- Положите пластинку на лист и обведите карандашом её контуры.

- Проведите произвольный падающий луч и перпендикуляр в точку падения.

- Глядя через нижнее основание пластины на падающий луч, отметьте две точки, откуда выходит луч.

.

.

- Уберите стекло и проведите преломленный луч.

- С помощью транспортира определите углы падения α и преломления β.

- Используя закон преломления, найдите относительный показатель преломления стекла.

- Сравните полученный результат с табличным значением (n=1,6) и сделайте вывод.

# Text boxes

# А

# V

А1  1

R1

A2

R2

# А

# V

V2

R1

V1

R2